# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# САЛЬСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «БУДЕННОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

# Об утверждении схемы теплоснабжения

# Буденновского сельского поселения

# Сальского района

Принято Собранием депутатов

Буденновского сельского поселения	                                          25 августа 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года, №190-ФЗ «О теплоснабжении», Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области (Приложение 1).

2.  Решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста муниципального хозяйства Буденновского сельского поселения.

Глава Буденновского

сельского поселения                                                          В.С. Шевцов

п. Конезавод имени Буденновского

25.08. 2016 года

№  193

Приложение  1

к решению Собрания депутатов

Буденновского сельского поселения

от 25.08.2016г. №  193

Схема теплоснабжения

Будённовского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

2016-2030 г.г.

1. Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Конезавод имени Будённого Будённовского сельского поселения Сальского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью настоящей работы являются предложения по модернизации тепловых сетей и теплоисточников п. Конезавод имени Будённого, для снижения тепловых потерь, оптимизации теплоснабжения.

2. Основные цели и задачи системы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1. Определение условий организации централизованного,

индивидуального теплоснабжения.

2. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3. Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4. Определение мероприятий по строительству, реконструкции,

консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7. Определение единой теплоснабжающей организации.

3. Пояснительная записка системы теплоснабжения

3.1. Будённовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований

(поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно-холодной зимой. В состав Будённовского сельского поселения входят 6 населённых пунктов: посёлок Конезавод имени Будённого;

посёлок 25 лет Военконезавода;

посёлок Верхнеянинский;

посёлок Манычстрой;

посёлок Поливной;

посёлок Сальский Беслан.

Административным центром поселения является п. Конезавод имени Будённого.

Численность населения Будённовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2015 составляет 3813 человек.

В географическом отношении п. Конезавод имени Будённого расположен в 9 км к северу от города Сальск на правом берегу реки Средний Егорлык.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77.

3.2. Технико-экономические показатели системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м 2 | 52,3 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | тыс. м 2 | 2,2 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс. м 2 | 7,8 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | тыс. м 2 | 0 |
| Управление ТСЖ | тыс. м 2 | 0 |
| Непосредственное управление | тыс. м 2 | 7,8 |
| МКД не выбравшие способ управления | тыс. м 2 | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | тыс. м 2 | 44,5 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 3 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | шт. | 2 |
| Газовые котельные | шт. | 0 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 2134 |

3.3. Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей сельского поселения представлено на рисунке 1. Как видно из рисунка, основной и единственной теплоснабжающей организацией является ООО "Сальскэнергосбыт", обслуживающей сети и котельную, находящиеся в муниципальной собственности, и охватывающие пять многоквартирных домов, школу, детский сад, ОАО "Приволжские нефтепроводы".

3.3.1.Зоны действия централизованных котельных

Централизованная котельная в муниципальном образовании "Буденновское сельское поселение" расположена в поселке Манычстрой, улица Нефтяников,13.

3.3.2.Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На рисунках 1 и 2 показаны существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Рис.1

Рис.2

3.4. Техническая характеристика теплоисточников в п. Конезавод имени Будённого.

В настоящее время в п. Конезавод имени Будённого имеется две котельных установки, которые принадлежат филиалу ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети»:

Таблица № 1

| № п/п | Адрес котельной установки | Марка котла | Мощность, Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 3 | Универсал 5 | 0,103 | 0,1307 | уголь | 1980 |
|  |  | Универсал 5 | 0,103 | 0,1307 |  |  |
| 2 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Самохвалова, 6 | Универсал 5 | 0,325 | 0,06 | уголь | 1986 |
|  |  | Универсал 6 | 0,325 | 0,06 |  |  |

Теплоснабжение зданий муниципальных учреждений здравоохранения и образования осуществляется централизовано от существующих котельных на твёрдом (уголь) топливе.

В п. Манычстрой имеется одна котельная, которая принадлежат Администрации Буденновского сельского поселения:

Таблица № 2

| № п/п | Адрес котельной установки | Марка котла | Мощность, Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Манычстрой, ул. Нефтяников, 13 | КВ-Г-1,1-95 | 1,1 | 0,3 | мазут | 2006 |
|  |  | КВ-Г-1,1-95 | 1,1 | 0,3 |  |  |

От данной котельной централизовано осуществляется теплоснабжение зданий муниципальных учреждений образования и пяти многоквартирных двухэтажных домов.

3.5. Тепловые сети от котельных обслуживаются филиалом ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» и ООО «Сальскэнергосбыт». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей филиала ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» в однотрубном исполнении составляет – 245 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 147мм. Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей ООО «Сальскэнергосбыт» в однотрубном исполнении составляет – 882м, средний наружный диаметр трубопровода тепловых сетей составляет 105,5мм. Система теплоснабжения от котельных двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

Тепловые сети проложены подземным способом. Тип прокладки тепловых сетей филиала ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» - подземная бесканальная, ООО «Сальскэнергосбыт» - надземная и подземная. Диаметр распределительных водяных тепловых сетей Ø57 – Ø150 мм.

Характеристика водяных тепловых сетей от котельных филиала ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети»

| № п/п | Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал | Число часов работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 3 |
| 1 | котельная | Школа №80 | теплотрасса | 159 | 185 | подземная бесканальная | 1980 |  |  |  | 4506 |
| Котельная в п. Конезавод имени Будённого, ул. Самохвалова, 6 |
| 2 | котельная | Дом сестринского ухода | теплотрасса | 108 | 60 | подземная бесканальная | 1986 |  |  |  | 4506 |

Характеристика водяных тепловых сетей от котельной п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13, обслуживаемой ООО "Сальскэнергосбыт"

| № п/п | Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Годовые тепловые потери, Гкал | Число часов работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 |
| 1 | котельная | бойлерная | теплотрасса | 150 | 5,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 2 | бойлерная | уп. 4 | теплотрасса | 150 | 4,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 3 | уп. 4 | уп. 5 | теплотрасса | 150 | 115 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 4 | уп. 5 | уп. 6 | теплотрасса | 130 | 105 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 5 | уп. 6 | уп. 7 | теплотрасса | 100 | 24 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 6 | уп. 7 | уп. 8 | теплотрасса | 57 | 50,4 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 7 | уп. 8 | уп. 10 ввод в МКД №3 | теплотрасса | 57 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 8 | уп. 6 | уп.11 | теплотрасса | 80 | 20,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 9 | уп. 11 | уп. 12 | теплотрасса | 80 | 20,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 10 | уп. 12 | уп. 13 | теплотрасса | 80 | 4,2 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 11 | уп. 13 | уп. 14 ввод в МКД №1 | теплотрасса | 80 | 6,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 12 | уп. 6 | ввод в МКД №5 | теплотрасса | 57 | 19,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 13 | уп. 7 | уп. 16 | теплотрасса | 57 | 13,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 14 | уп. 16 | уп. 17 ввод в МКД №4 | теплотрасса | 57 | 8,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 15 | уп. 8 | уп. 18 | теплотрасса | 57 | 29,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 16 | уп. 18 | уп. 19 ввод в МКД №2 | теплотрасса | 57 | 12,0 | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 17 | уп. 11 | ввод в детский сад | теплотрасса | н/д | н/д | подземная | 1976 |  |  |  | 4506 |
| 18 | уп. 11 | ввод в школу | теплотрасса | н/д | 120,0 | надземная | 1976 |  |  |  | 4506 |

3.6. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсут- ствии приборов учета тепловой энергии

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года произведена на основании сведений, предоставленных теплоснабжающей организацией филиалом ООО «Сальскэнергосбыт».

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях за последние 3 года

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Котельная п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 | н/д | н/д | 203 |

3.7. Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом от котельной п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 представлено в таблице

| месяц | Q жилого фонда, Гкал | Q не жилого фонда, Гкал | t ср. наружн. возд. | Продолжительность отопительного периода, час/месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | норма | факт | норма |  |  |
| Январь | 139,78 |  | 62,38 |  | -2 | 744 |
| Февраль | 139,78 |  | 62,38 |  | -2,8 | 696 |
| Март | 139,78 |  | 62,38 |  | 2,4 | 744 |
| Апрель | 139,78 |  | 62,38 |  | 10,6 | 192 |
| Октябрь | 139,78 |  | 62,38 |  | 10,0 | 384 |
| Ноябрь | 139,78 |  | 62,38 |  | 2,9 | 720 |
| Декабрь | 139,78 |  | 62,38 |  | -1,6 | 744 |
| Итого: | 978,5 |  | 436,7 |  | 2,3 | 4224 |

Производство и потребление (баланс) тепловой энергии котельной п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13 за отопительный период и за год в целом

| наименование | Потребление тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | За год (Гкал/год) | Отопительный период |
| Всего по котельной | 1869,7 | 1869,7 |
| Собственные нужды котельной | 50 | 50 |
| Хозяйственные нужды (ГВС и отопление собственных зданий) | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | 1819,7 | 1819,7 |
| Потери тепловой энергии | 203 | 203 |
| Реализация | 1616,7 | 1616,7 |

3.8. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

В поселке Манычстрой по ул. Нефтяников дома №1 кв.14 используется индивидуальный квартирный источник тепловой энергии - электрокотел. Согласно данным предоставленным Сальским филиалом ГУПТИ РО общая площадь жилых помещений (квартир) пяти многокваритрных домов по улице Нефтяников составляет 4397,8м2 . Из них площадь квартиры №14 дома №1 по ул. Нефтяников- 70,4м2.

3.9. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Для производства тепловой энергии филиал ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qр | ккал/кг | 6200 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 10,8 |
| Влажность рабочая | Wр | % | 7,3 |

Топливом для котельной, обслуживаемой ООО «Сальскэнергосбыт» является мазут. Поставки резервного топлива (мазута) осуществляются с ООО ФСК «Принцципиал-групп» согласно заключенных договоров поставки. Марка мазута М-40 по ГОСТ 10585-99, II вида, с температурой застывания 250С. На мазутном хозяйстве ООО «Сальскэнергосбыт» установлены: 2 металлических резервуара  объемом по 25 м3 каждый.

Характеристика мазута представлена в таблице.

| Характеристика | Ед. изм. | НД на метод испытания | Норма | М 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 800С, не более: условная | Гр. | ГОСТ 6258 | 8 | 2,2 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | % | ГОСТ 1461 | 0,04 | 0,017 |
| Массовая доля воды, % не более | % | ГОСТ 2477 | 1,0 | отсутствует |
| Массовая доля серы, не более | % | ГОСТ 1437 | 1 | 0,3375 |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С не ниже | Гр.С | ГОСТ 4333 | 90 | 103 |
| Температура застывания, 0С не выше | Гр.С | ГОСТ 20287 | 25 | 16 |
| Теплота сгорания (низшая в пересчете на сухое топливо (небраковочная) кДж/кг, не менее | кДж/кг | ГОСТ 21261 | 40740 | 42044,5 |
| Плотность при 200С, кг/м3, не более | Кг/м3 | ГОСТ 3900 | Не норм. | 911,1 |

3.10. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление.

Постановлением региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.07.2014г. №39/2 с 01.08.2014г. введен в действие норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района- 0,0377 Гкал на 1м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

3.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Постановлением региональной службы по тарифам Ростовской области от 08.10.2015г. №53/9 установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сальскэнергосбыт» потребителям:

- на период с 01.01.2016 по 31.06.2016 – 2644,95руб./Гкал.

- на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2828,04руб./Гкал.

Постановлением региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.11.2015г. №68/4 установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети»  потребителям:

- на период с 01.01.2016 по 31.06.2016 – 2597.69руб./Гкал.

- на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2685,89руб./Гкал.

- на период с 01.01.2017 по 31.06.2017 – 2685,89руб./Гкал.

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2824,44руб./Гкал.

- на период с 01.01.2018 по 31.06.2018 – 2824,44руб./Гкал.

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2896,75руб./Гкал.

3.12. Теплоснабжение в частных домах осуществляется от печей и котлов на твёрдом топливе (уголь) и электрических, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Новые площади в населенных пунктах Будённовского сельского поселения в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов.

Предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами;

культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружения.

Разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада.

4. Модернизация и техперевооружение существующих теплосетей и теплоисточников

4.1. Технические решения по модернизации и техническому перевооружению существующих теплоисточников приняты на основании результатов анализа состояния оборудования котельных. В связи с тем, что проведена газификация п. Конезавод имени Будённого, угольные котельные по ул. Ленина, 3 и ул. Самохвалова, 6 подлежат переводу на газ. Установка нового оборудования при газификации в существующих котельных потребует сооружения новой дымовой трубы высотой 24 м.

При модернизации и техперевооружении котельных также необходимо обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для этого на котельных необходимо выполнить:

- установку узлов учета тепловой энергии;

- установку узлов учета природного газа;

- установку термозапорного клапана на вводном газопроводе в здание котельной;

- установку систем контроля за содержанием метана в воздухе и окиси углерода в помещениях котельных.

4.2. В связи с капитальным ремонтом и вводом в эксплуатацию детского сада в п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 5, присоединённая нагрузка в котельной по ул. Ленина, 3 (которая отапливает школу) увеличится и будет составлять 0,6 Гкал/час.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления и вентиляции здания, принадлежащего МБУЗ «ЦРБ» Сальского района, присоединённого к котельной по ул. Самохвалова, 6 останется прежним.

Перечень котельных установок в п. Конезавод имени Будённого после проведения модернизации и техперевооружения:

Таблица № 2

| № п/п | Адрес котельной установки | Мощность, Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Установленное оборудование | Количество котлов, шт. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 3 | 0,735 | 0,600 | Гидроник-280 | 3 | газ |
| 2 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Самохвалова, 6 | 0,306 | 0,120 | Гидроник-118 | 3 | газ |

Потребность в природном газе после модернизации котельных составит:

- ул. Ленина, 3                      0,171 м3/час.

- ул. Самохвалова, 6            0,034 м3/час.

4.3. Тепловые сети.

Модернизация тепловых сетей необходима для безотказной работы системы (сохранения температуры в помещениях). Модернизация предусматривает применение новых технологий: бесканальная прокладка тепловых сетей из предварительно изолированных трубопроводов с применением системы слежения за влажностью изоляции. Применение таких технологий способствует уменьшению тепловых потерь через изоляцию, уменьшает утечки воды, увеличивает срок службы тепловых сетей.

Бесканальная прокладка тепловых сетей: школа – ф150, 88 п. м; детский сад – ф150, 100 п. м.

5. Выводы

Модернизация и техперевооружение теплоисточников и тепловых сетей позволяет предотвратить ущерб от недоотпуска и потерь тепловой энергии. Перевод угольных котельных на газ является эффективным мероприятием.

План теплосетей

п. Манычстрой, ул. Нефтяников

п. Конезавод имени Буденного

ул. Ленина,3

п. Конезавод имени Буденного

ул. Самохвалова,6